## Slide 1: Эффективное программирование-2. Дисплей

## Slide 2: Пример 1. Тетрис. Константы для кода
#define BUTTON_LEFT 0b01
#define BUTTON_RIGHT 0b10
#define CUBE_SIDE 15
#define DISPLAY_WIDTH 120
#define DISPLAY_HEIGHT 160
Константы для кнопок
Длина стороны для квадрата (в пикселях)
Разрешение экрана (в пикселях)

## Slide 3: Пример 1. Тетрис на detect_buttons_in_delay()
void DrawCube(char PosX, char PosY) {
ClearScreen();
FillRect(PosX, PosY, PosX + CUBE_SIDE, PosY + CUBE_SIDE, RED);
}
int main() {
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
char PosX = 50, PosY = 0;
while (1) {
DrawCube(PosX, PosY);
char buttons = detect_buttons_in_delay(2000);
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
PosX = (PosX - CUBE_SIDE + DISPLAY_WIDTH) % DISPLAY_WIDTH;
}
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
PosX = (PosX + CUBE_SIDE) % DISPLAY_WIDTH;
}
PosY += CUBE_SIDE;
if (PosY > DISPLAY_HEIGHT)
PosY = 0;
}
}

## Slide 4: Недостаток решения
После нажатия на кнопку пауза досрочно заканчивается и в данном случае это критично, кубик будет падать быстрее
Нужно использовать таймеры. Даже они не изложены

## Slide 5: Пример 2. Тетрис и таймеры
Попробуем отвязать перерисовку от нажатия кнопок
Пусть появилась функция, про которую известно, что она вызывается раз в секунду – every_100ms()
В ней можно каждые 100 мс перерисовывать квадрат в соответствии с его положением (PosX, PosY)

## Slide 6: Обработка кнопок
int main() {
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
init_timer0_ticking(); // запуск таймера
while (1) {
char buttons = detect_buttons(); // больше
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
PosX = (PosX - CUBE_SIDE + DISPLAY_WIDTH) % DISPLAY_WIDTH;
}
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
PosX = (PosX + CUBE_SIDE) % DISPLAY_WIDTH;
}
}
}
В main() достаточно просто менять положение фигуры PosX по нажатию кнопок «Влево», «Вправо».
Дальше каждые 100 мс отрисуем фигуру в том месте, куда указывает PosX

## Slide 7: Отрисовка каждые 100 мс
// Положение квадрата придется сделать глобальными переменными
char PosX = 50;
char PosY = 0;
void every_100ms() {
// очистка и перерисовка экрана
ClearScreen();
FillRect(PosX, PosY, PosX + CUBE_SIDE, PosY + CUBE_SIDE, RED);
// логика падения квадрата вниз на каждой секунде
static char counter = 0;
counter = (counter + 1) % 10;
if (counter == 0) {
// сюда попадаем раз в 10*100мс = 1000мс
PosY += CUBE_SIDE;
if (PosY > DISPLAY_HEIGHT)
PosY = 0;
}
}

## Slide 8: Реализация функции every_100ms() с помощью встроенных таймеров ATMega16
// Реализация прерывания по таймеру
#define TIMER_QUANT_100MS 6
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
static unsigned int timer0_overflow_count = 0;
if (timer0_overflow_count == 0) {
every_100ms(); // сюда попадаем каждые 100 мс
}
timer0_overflow_count = (timer0_overflow_count + 1) % TIMER_QUANT_100MS;
}
// Инициализация и запуск таймера Т0 для отбивки 100 мс
// Нужно вызвать в начале программы из main()
void init_timer0_ticking() {
TCCR0 = 0b00000100;
TCNT0 = 0x00;
TIMSK = 0b00100101;
}

## Slide 9: Пример 3. Меню. Отрисовка
void DrawMenu(char** items) {
for (char index = 0; items[index] != 0x00; ++index) {
GotoLine(index);
WriteString(items[index], WHITE);
}
}
int main() {
InitTFT();
// массив строк пунктов меню
char* menu_items[] = {
"New game", "Load game",
"Save game", "Quit", 0x00 /*сентинел*/
};
DrawMenu(menu_items);
}
Какой тип у items[index] ?
Что означает эта проверка ?
Что это означает?

## Slide 10: Пример 3. Меню. Отрисовка
void DrawMenu(char selected_item, char** items) {
for (char index = 0; items[index] != 0; ++index) {
int color;
if (index == selected_item) {
// выбранное меню
color = RED;
}
else {
// не выбранное меню
color = WHITE;
}
GotoLine(index);
WriteString(items[index], color);
}
}