## Slide 1: Программирование ЖК-дисплея
Южанин Виктор Владимирович
Каф. Автоматизации технологических процессов

## Slide 2: Характеристики дисплея
Контроллер дисплея | ST7735
Аппаратный интерфейс управления | Четырехпроводный интерфейс Serial-Peripheral Interface (SPI)
Разрешение | 128x160 либо 160х120 пикселей
Размер текстового символа | 5х7 пикселей
Портретный режим | разрешение 160х128 20 текстовых строк 21 символов на строку
Альбомный режим | разрешение 128x160 16 текстовых строк 26 символов на строку

## Slide 3: Функции инициализации и очистки
void InitTFT();
// Инциализация дисплея
void ClearScreen()
// Очистка экрана
void SetOrientation(int degrees);
// Задает поворот дисплея на 0, 90, 180, 270 градусов

## Slide 4: Функции отрисовки линий
void HLine(byte x0, byte x1, byte y, int color);
// горизонтальная линия заданного цвета
void VLine(byte x, byte y0, byte y1, int color);
// вертикальная линия заданного цвета
void Line(int x0, int y0, int x1, int y1, int color);
// линия произвольного положения на основе алгоритма Брезенхэма
// https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Брезенхэма

## Slide 5: Функции отрисовки прямоугольников
void DrawRect(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1, int color);
// прямоугольник заданного цвета
void FillRect(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1, int color);
// закрашенный прямоугольник заданного цвета
void RoundRect(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1, byte r, int color);
// прямоугольник со скругленными углами (r - радиус скругления)
// координаты: левый верхний угол = x0,y0; нижний правый угол = x1,y1

## Slide 6: Функции отрисовки окружностей и эллипсов
void Circle(byte xPos, byte yPos, byte radius, int color);
// окружность с центром в заданной точке, с заданным радиусом и цветом
void FillCircle(byte xPos, byte yPos, byte radius, int color);
// круг с центром в заданной точке, с заданным радиусом и цветом
void CircleQuadrant(byte xPos, byte yPos, byte radius, byte quad, int color);
// отрисовывает окружность в заданном квадранте с заданным радиусом и цветом
// квадрант кодируется битами в quad, причем квадранты нумерются сверху вниз
// бит 0: квадрант I (нижний правый)
// бит 1: квадрант IV (верхний правый)
// бит 2: квадрант II (нижний левый)
// бит 3: квадрант III (верхний левый)
void Ellipse(int x0, int y0, int width, int height, int color);
// эллипс заданной ширины и высоты
// Алгоритм Брезенхэма для окружностей
// https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Брезенхэма
// Особенность: небольой разрыв между частями узких эллипсов
void FillEllipse(int xPos, int yPos, int width, int height, int color);
// закрашенный эллипс заданной ширины и высоты

## Slide 7: Функции вывода текста
void GotoXY(byte x, byte y);
// задает позицию курсора (не отображается), где 0<x<20, 0<y<19.
void GotoLine(byte y);
// задает позицию курсора в начало заданной строки, где 0<y<19.
void WriteChar(char ch, int color);
// выводит символ заданного цвета в текущей позиции курсора
void WriteInt(int i);
// выводит число заданного цвета в текущей позиции курсора
void WriteHex(int i);
// выводит число заданного цвета в шестнадцатеричном коде в
// текущей позиции курсора
void WriteString(char *text, int color);
// выводит строку заданного цвета в текущей позиции курсора

## Slide 8: Кодировка ASCII

## Slide 9: Кодировка Windows-1251

## Slide 10: Строки – массив символов, заканчивающийся нулем
Что за строка записана в string1?

## Slide 11: Чуть менее неудобный способ задания строк
Вместо кода символа можно писать сам символ в одинарных кавычках
Пример
В отладчике будет видно, что a = b
Поэтому, инициализацию строки можно сделать так:

## Slide 12: Нормальный способ задания строк
Можно записать «просто строку» в двойных кавычках
Задан ли здесь ноль на конце? И зачем он все-таки нужен?

## Slide 13: Зачем нужен ноль в конце строки
Допустим, мы можем вывести на дисплей один символ, используя функцию WriteChar. У нас конечно есть и WriteString, которая выводит строку, как же она устроена?
Надо передать строку в функцию WriteString, затем пройтись по всем символам, для каждого символа вызвать WriteChar.
Строка суть массив. Когда мы передаем массив фактически передается лишь указатель на нулевой элемент строки. Используя адресную арифметику и разыменование с помощью оператора квадратные скобки [], мы можем обращаться ко всем элементам строки, имея этот указатель.
Исходя из этого, получится вот так
Остановиться надо, когда по элементу index будет ноль.

## Slide 14: Зачем нужен ноль в конце строки
Окончательно получим
Как переделать функцию, чтобы она выдавала длину строки?

## Slide 15: Закрепим
Чем отличаются следующие константы:
9
'9'
"9"

## Slide 16: Стандартная библиотека C
Для строки полезны модули: <string.h> <stdio.h>
Определение длины строки: функция strlen()
Форматированный вывод строк
Много других полезных функций
Описание http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html

## Slide 17: Пример. Вывести заданную дату

## Slide 18: Пример. Вывести заданную дату
Второй аргумент функции – шаблон строки. Специальное выражение %d называется спецификатором формата. В данном случае формат означает целое, в десятичной системе (d - decimal)
Третий и остальные аргументы – значения, которые подставятся вместо спецификатора формата
Первый аргумент, содержит буфер, куда запишется результат. Является по существу выходным
Почему если затем написать вот так, то получится совсем не то, что надо?
Для преобразования чисел в строку и вообще формирования надо использовать sprintf

## Slide 19: Пример. Вывести заданную дату
Перепишем для ясности
Результат в str однако не идеален, он равен:
12.4.1961
Хотелось бы для универсальности, чтобы месяц всегда занимал 2 знакоместа.
День – тоже 2 знакоместа, год – 4. Надо изменить спецификатор:
Результат снова не идеален:
12. 4.1961
Добавим лидирующие нули
Теперь результат какой надо:
12.04.1961

## Slide 20: Еще примеры sprintf