## Slide 1
Как хакернуть порты ВВ

## Slide 2: Схемотехника порта ВВ

## Slide 3: Регистры портов ввода/вывода
Режим | DDRx | PORTx | PINx
Вывод | 1 | Задает состояние выводов | Не используется
Ввод активного источника сигнала | 0 | 0 (Выключить RП) | Содержит значение входного сигнала
Ввода пассивного источника сигнала | 0 | 1 (Включить RП) | 
Для управления каждым из портов ВВ имеются три 8-разрядных регистра: DDRx, PORTx и PINx.
Каждый бит регистра соответствуют только одной ножке микроконтроллера
DDRD = 0b11111111; // все ножки порта D на вывод
PORTD = 0b11110000; // половину диодов зажечь, половину погасить

## Slide 4: Что попробовать
Зажечь все диоды
Погасить все диоды
Половину диодов зажечь, остальные погасить
Помигать диодами

## Slide 5: Пример кода
#include <avr/io.h> // для определения DDRx, PORTx, PINx
int main()
{
// конфигурирование портов
DDRA = 0b00000000; // порт А на ввод (кнопки)
PORTA = 0b11110000; // включить подтягивающие резисторы порта А
DDRB = 0b11111111; // порт B на вывод
// операции ввода/вывода
while (1)
{
char port_value = PINA; // чтение текущего значения порта А
if (port_value == 0b11111111)
PORTB = 0b00000000; // запись данных порт B
else
PORTB = 0b10101010; // запись данных порт B
}
return 0;
}

## Slide 6: Временная диаграмма нажатия кнопки

## Slide 7: Таблица истинности для функции, регистрирующей момент нажатия
Бит prev_value, отвечающий за кнопку | Бит curr_value, отвечающий за кнопку | Результат | Пояснение
1 | 0 | 1 | Кнопка только что нажата
0 | 0 | 0 | Кнопка нажата и удерживается
1 | 1 | 0 | Кнопка не нажата
0 | 1 | 0 | Кнопку только что отпустили
prev = «1» И curr = «0»

## Slide 8: Нужно хранить текущее и предыдущее состояние порта ВВ
char prev_value = 0xFF; // предыдущее соответствует не нажатым кн.
while (1)
{
char curr_value = PIND; // 2. обновили текущее
char button_was_not_pressed = (prev_value & 0b00010000) == 0;
char button_is_pressed = (curr_value & 0b00010000) != 0;
if (button_is_pressed && button_was_not_pressed)
{
// нажата 4-я кнопка
}
// ... обработка остальных кнопок ...
prev_value = curr_value; // 1. текущее стало предыдущим
}

## Slide 9: Нужно хранить текущее и предыдущее состояние порта ВВ
char prev_value = 0xFF;
while (1)
{
char curr_value = PIND;
char button4_was_not_pressed = (prev_value & 0b00010000) != 0;
char button4_is_pressed = (curr_value & 0b00010000) == 0;
if (button_is_pressed && button_was_not_pressed)
{
// нажата 4-я кнопка
}
// ... обработка остальных кнопок ...
prev_value = curr_value;
}

## Slide 10: Логические и побитовые операции
При вычислении логической операции на вход подаются два булевых операнда, на выходе получаем булево значение:
1 && 0 = 0 1 || 0 = 1
Каждая побитовая операция представляет собой серию логических операции над парами операндов
& | A = 10101
 | B = 00111
 | 00101
¦ | A = 10101
 | B = 00111
 | 10111

## Slide 11: Логические и побитовые операции
0b011 | 0b101 = ?
0b011 | 0b101 = ?
0b011 & 0b101 = ?
0b011 && 0b101 = ?

## Slide 12: Про оформление исходных кодов
Код должен быть правильно отформатирован.
Количество tab'ов должно быть равно количеству открытых операторных скобок.
Сами операторные скобки сдвигать не надо!
Аргумент «и так же работает!» - не работает.
Программу выполняет компьютер, но читает человек.

## Slide 13: Про оформление исходных кодов