## Slide 1: Эффективный код для микроконтроллеров

## Slide 2: Объем кода программных продуктов
Проект | Количество строк кода
Игра Quake 2* | 229 тысяч
Игра Quake 3* | 136 тысяч
Игра Doom 3* | 601 тысяча
Расчетный модуль диспетчерского тренажера ПАО «Транснефть» | 53 тысячи
* http://game2day.org/articles/18094/vzglyad-iznutri-krasota-ishodnogo-koda-doom-3

## Slide 3
Меньше кода, больше думай
(c) Блоги по программированию

## Slide 4: Элегантность и красота кода имеют значение
Если отладка – удаление багов из программы, то программирование – их создание
Что такое элегантность кода?
Одно из тысяч возможных определений: в основе вашего кода лежит одна или несколько остроумных идей. Эти идеи – суть ментальная модель вашего кода, о которой удобно рассуждать самому и обсуждать с коллегами
Если удается весь код уложить в рамках одной такой идеи – замечательно. Вся ваша ментальная модель кода в этой модели. Поиграйте с этой моделью в голове, а затем пишите код – половина ошибок не появится в принципе.

## Slide 5: Что такое правильный код*
Код должен быть локально когерентным (свойство компьютерных систем, заключающееся в том, что два или более процессора или ядра могут получить доступ к одной области памяти)
Каждая функция должна выполнять только одну задачу. Должно быть ясно, за что она отвечает.
Локальный код должен быть напрямую связан с общим дизайном системы
Код обязан быть самодокументированным. По возможности следует избегать комментариев, дублирующих функции кода.
* http://game2day.org/articles/18094/vzglyad-iznutri-krasota-ishodnogo-koda-doom-3

## Slide 6: Документирование кода

## Slide 7: Пример 1. Обработка кнопок в отдельной функции
char detect_buttons() {
static char previous_port = 0xFF;
char current_port = PINB; // кнопки на порту B
char buttons = ~current_port & previous_port;
previous_port = current_port;
return buttons;
}
int main() {
while (1) {
char buttons = detect_buttons();
if (buttons & BUTTON_ON) {
PORTD &= ~DIODE; // зажечь диод
}
if (buttons & BUTTON_OFF) {
PORTD |= DIODE; // погасить диод
}
}
}

## Slide 8: Пример 2. Обработка кнопок во время паузы
Реализовать движение диода по кругу по часовой и против часовой стрелки
При нажатии на кнопку 1 диод меняет направление, т.е. бег по часовой стрелке
При нажатии на кнопку 2 диод снова бегает против часовой стрелки

## Slide 9: Пример 2. Реализация на основе detect_buttons()
#define BUTTON_LEFT 0b01
#define BUTTON_RIGHT 0b10
#define DIODE_POSITIONS 8
char diodes[] = { 0b11111110, 0b11111101, 0b11110111, ... };
int main() {
char diode_index = 0;
signed char direction = -1;
while (1) {
char buttons = detect_buttons();
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
direction = +1;
}
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
direction = -1;
}
PORTD = diodes[diode_index];
// циклический инкремент/декремент
diode_index =
((diode_index + direction) + DIODE_POSITIONS) % DIODE_POSITIONS;
_delay_ms(2000); // пауза 2 сек,
// во время которой нельзя менять направление
}
}

## Slide 10: Пример 2. Обработка кнопок во время паузы detect_buttons_in_delay()
char detect_buttons_in_delay(int delay)
{
static char previous_port = 0xFF; // инициализация при запуске программы
int quant_count = delay / 10; // рассчитываем количество 10мс квантов
// выдерживаем паузу по квантам
for (int quant_number = 0; quant_number < quant_count; ++quant_number)
{
// обычный способ регистрации нажатия кнопок
char current_port = PINB;
char buttons = ~current_port & previous_port;
previous_port = current_port;
if (buttons) // немедленно завершаем выполнение функции,
return buttons; // если зарегистрировано нажатие кнопки
_delay_ms(10); // квант 10 мс паузы
}
// сюда попадаем, если цикл выполнился до конца,
return 0x00; // т.е. не было нажатий кнопок
}

## Slide 11: Пример 2. Реализация на основе detect_buttons_in_delay()
#define BUTTON_LEFT 0b01
#define BUTTON_RIGHT 0b10
#define DIODE_POSITIONS 8
char diodes[] = { 0b11111110, 0b11111101, 0b11110111, ... };
int main() {
char diode_index = 0;
signed char direction = -1;
while (1) {
// пауза ИЛИ реакция на кнопки
char buttons = detect_buttons_in_delay(2000);
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
direction = +1;
}
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
direction = -1;
}
PORTD = diodes[diode_index];
diode_index =
((diode_index + direction) + DIODE_POSITIONS) % DIODE_POSITIONS;
}
}

## Slide 12: Пример 3. Светофор с несколькими режимами
Режим 1
Обычный
Режим 2
Ночной
Режим 4
Выключен
Точно так же надо обработать нажатие кнопок во время пауз
Логика обработки кнопок теперь зависит от режима или состояния, в котором работает светофор
Режим 3
Ручной

## Slide 13: Пример 3. Граф переходов
Нарисовать, состояния, показать события, по которым осуществляется переход

## Slide 14: Пример 3. Граф переходов

## Slide 15: Пример 3. Код для графа переходов
#define BUTTON_1 0b00000001
#define BUTTON_2 0b00000010
#define BUTTON_3 0b00000100
#define MODE_NORMAL 0
#define MODE_NIGHT 1
#define MODE_MANUAL 2
#define MODE_OFF 3
#define NORMAL_MODE_DIODE_COUNT 3
char diodes_normal_mode[] = { /* здесь задать битовые массивы
которые соответствуют красному, желтому
и др. сигналам светофора */ };

## Slide 16: Пример 3. Код для графа переходов
int main() {
// ...Конфигурирование портов...
char state = MODE_NORMAL;
while (1) {
char buttons = detect_buttons_in_delay(1000);
switch (state)
{
case MODE_NORMAL:
state = normal_mode(buttons, state);
break;
case MODE_NIGHT:
state = night_mode(buttons, state);
break;
case MODE_MANUAL:
state = manual_mode(buttons, state);
break;
case MODE_OFF:
state = off_mode(buttons, state);
break;
}
}
}

## Slide 17: Пример 3. Код для графа переходов
char normal_mode(char buttons, char state) {
// если активен режим MODE_NORMAL, эта функция вызывается раз в секунду
// результат функции - новое состояние
if (buttons & BUTTON_1) {
state = MODE_OFF;
}
if (buttons & BUTTON_2) {
state = MODE_MANUAL;
}
if (buttons & BUTTON_3) {
state = MODE_NIGHT;
}
// переключаем сигналы светофора, пока находимся в этом режиме
static char diodes_index = 0;
PORTD = diodes_normal_mode[diodes_index];
diodes_index = (diodes_index + 1) % NORMAL_MODE_DIODE_COUNT;
return state;
}
char off_mode(char buttons, char state) {
// если активен режим MODE_OFF, эта функция вызывается раз в секунду
if (buttons & BUTTON_1) {
state = MODE_NORMAL; // переход в состояние
}
PORTD = 0xFF; // гасим все диоды, пока находися в этом состоянии
return state;
}