## Slide 1: Астатический MPC-регулятор без ограничений

## Slide 2: Статическая ошибка регулирования

## Slide 3: Функционал качества для астатического MPC-регулятора без ограничений
Можно доказать (мы этого делать не будем), что если минимизировать критерий качества относительно приращений управляющего воздействия, то будет управление без статической ошибки.
Итак, управление задается в терминах приращений во времени, но траектория прогноза по смыслу та же. Заметим, что штраф за затраты на управление более логично формулировать именно в терминах приращений. Например, стоит задача привести объект к уставкам, минимизируя ход клапана. Ход клапана суть суммарный модуль или квадрат приращений .
Потребуется как и раньше выразить траекторию y через , чтобы получить функционал, зависящий только от и далее его минимизировать (аналитически). Другими словами, нужна прогнозирующая модель, входом которой является приращение , но вектор измерений y останется таким же. Вектор состояния придется ввести другой.

## Slide 4: Переход к модели в приращениях
Введем приращение вектора состояния на i-м шаге процесса управления:
Найдем систему разностных уравнений, которой удовлетворяют векторы
Вычитая одно из другого, получим зависимость приращения состояния от приращения управления
Казалось бы, получили искомое уравнение системы для модели в пространстве состояний, зависящее от . Однако для него не получится записать уравнение измерения , поскольку теперь вектор состояния неизвестен (хоть и известно его приращение). Придется в вектор состояния кроме включить дополнительную информацию, по которой получится выразить вектор измерений. Этой информацией является сам текущий вектор измерений.
Однако для него не получится записать уравнение измерения , поскольку теперь вектор состояния неизвестен (хоть и известно его приращение).
Откуда сам вектор измерения имеет вид:
Рассмотрим приращение вектора измерений:

## Slide 5: Переход к модели в приращениях
Уравнение системы для нового вектора состояния относительно приращений
Легко убедиться, что
Уравнение измерений будет довольно простое, надо из вектора достать , проигнорировав :
Объединяя полученное выражение для и зависимость приращения состояния от приращения управления получим уравнение системы относительно нового вектора состояния
Что равносильно:
Итак, получили новую модель в пространстве состояний:

## Slide 6: Размять мозг
Вернуться на прошлый слайд с посчитать размерности матриц

## Slide 7: Критерий управления для модели в приращениях
Базовая задача MPC
Астатический MPC
Матрицы L, M для нового критерия считаются аналогично, но вместо матриц A, B, C исходной прогнозирующей модели используются матрицы модели в приращениях.
Последовательность векторов
это оптимальная программная последовательность изменений управляющих переменных на i-ом шаге процесса управления в задаче. непосредственно на объект на i-ом шаге подается управление

## Slide 8: Критерий управления для модели в приращениях
Базовая задача MPC
Астатический MPC
Матрица R имеет ровно тот же смысл, что и в базовой задаче – веса штрафов за отклонение от уставки. Матрица Q имеет новый смысл – штраф за изменения управляющих воздействий. Размерности обеих матриц остались неизменными.
Для расчета управления нужны начальные условия в виде введенного вектора состояния . Он зависит от предыдущих значений старого вектора состояния: