## Slide 1: Задача MPC без ограничений
Южанин В.В.
Южанина А.Н.

## Slide 2: Литература
Веремей Е.И., Еремеев В.В., Сотникова М.В. "Пособие "Model Predictive Control Toolbox"
http://matlab.exponenta.ru/modelpredict/book1/

## Slide 3: Оптимальное управление по прогнозирущей модели (Model predictive control)
Чтобы предсказать траекторию поведения объекта в будущем, имея его прогнозирующую модель, необходимо:
Знать начальные условия, вектор состояния, в начальный момент времени t
Задаться управляющей последовательностью u(t) на интервал прогноза
Выбор разных управляющих последовательностей приведет к разным траекториям.

## Slide 4: Оценка начальных условий
Для расчета прогноза надо оценить все компоненты вектора состояния , имея только измерения

## Slide 5: Критерий качества управления
При заданных начальных условиях траектория y зависит от u
Выбор разных управляющих последовательностей приведет к разным траекториям. Из всего множества траекторий следует выбрать лучшую с точки зрения управления. Это траектории, где объект большую часть времени находится около уставки. Здесь подойдет интегральный критерий качества второго порядка:
- прогнозное значение вектора регулируемых величин
- вектор уставок (вообще говоря, переменных во времени)
Недостаток данного критерия – не учитываются нагрузка на исполнительные устройства. Если близость y к уставке обеспечена чрезмерно большим изменением u, то это тоже плохо. Поэтому используется другой критерий
Теперь критерий учитывает компромисс между штрафом за отклонение от уставки и штрафом за затраты на управление.
Матрицы весов R, Q играют роль, аналогичную матрицам весов в ОМНК и ММНК. Разные компоненты y и u могут иметь различную размерность. Кроме того, требуется сопоставление затрат на управление с отклонением от уставки.

## Slide 6: Компромисс между интегральным рассогласованием и затратами на управление
Линия соответствует одному и тому же значению критерия при разных штрафах на управление и отклонение регулируемых параметров от уставки.

## Slide 7: Задачи LQR и MPC
Возникает вопрос, как минимизировать критерий. Существует решение задачи на бесконечном горизонте, известное как аналитическое конструирование регулятора. Иностранное название – линейно-квадратичный регулятор (LQR, https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-quadratic_regulator). Задача приводит к решению уравнений Риккати.
Подход MPC - использовать конечный горизонт прогноза P в критерии качества управления.
Чтобы решить поставленную оптимизационную задачу, надо свести ее к стандартным оптимизационным задачам и задействовать соответствующий мат. аппарат. Для этого необходимо
учесть, что траектория y зависит от управления u, получится критерий относительно только u
переписать критерий качества в векторном виде, подобном критерию ММНК

## Slide 8: Критерий MPC в векторном виде
,
Исходный критерий управления:
Введем векторы, которые будут содержать траекторию регулируемой величины и траекторию управления на горизонте P
Критерий управления в векторном виде:

## Slide 9: Выразим y через u
Прогноз y в зависимости от управления:
В итоге, как указывалось изначально, вся траектория зависит от начальных условий, заданных вектором состояния и траектории управления. С учетом введенных ранее векторных обозначений можно легко записать прогноз в виде:
Здесь еще более явно видна зависимость y от x и u
Траектория регулируемой величины связана с управлением через модель в пространстве состояний

## Slide 10: Решение задачи MPC без ограничений
Учитывая векторное выражение для зависимости прогноза от управления
запишем критерий управления как функцию только от управления u
Задача ММНК
Задача MPC в форме, аналогичной ММНК
Используя аналогию между ММНК и полученным критерием, непосредственно запишем решение

## Slide 11: Влияние погрешности модели
Прогнозирующая модель лишь приближенно представляет реальный объект.
Факторы погрешности модели:
неучтенные нелинейности
не учитываемые моделью возмущения
вариация параметров объекта во времени
Ввиду приближенности модели предсказанное значение вектора состояния будет отличаться от фактического . Очевидно, ошибка будет нарастать с увеличением дальности прогноза.
Поэтому целесообразно после поступления измерений на новом временном шаге взять фактический вектор состояния и сделать новый прогноз. Получается, что из всей оптимальной управляющей последовательности на P шагов вперед на объект будет подаваться только первый элемент.
Говорят, что описанный способ оптимизации управления с предсказанием использует прогноз с удаляющимся (подвижным) горизонтом.

## Slide 12: Короткая форма MPC без ограничений
где K’ - это первые m строк матрицы K, а T’ - верхний блок размера [m x r] матрицы T.
Итак, из всех управлений uk+I нужен только uk. С учетом этого,
Существует разница между полной матрицей K, посчитанной при P = 1 и
подматрицей блоком матрицы K

## Slide 13: Пример расчета MPC-контроллера

## Slide 14: Рекомендации по реализации и отладке
Сделать функцию, которая считает M, L
И т.д.
Как проверить по функции dlqry

## Slide 15: Алгоритм MPC
Получить измерение и вычислить текущий вектор состояния
Отыскать управление , решив оптимальную задачу
Выдать управление на объект

## Slide 16: Последствия перехода к конечному горизонту
Фактически, это переход к другой задаче, вызванный чисто вычислительными причинами. Конечный горизонт дал возможность решить задачу с ограниченями, сведя ее к задаче квадратичного программирования.
Отметим, что если горизонт P достаточно длинный, то решение близко сходится к решению бесконечном горизонте.
Проблемы с устойчивостью.
Задача LQR с ограничениями продолжает теоретически прорабатываться.